Skarżysko Kościelne dnia 2014-06-18

In.III.271.10.2014

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ul. Św. Anny, Gmina Skarżysko Kościelne”

Gmina Skarżysko Kościelne działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm./, udziela wyjaśnień na pytania złożone w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1.

„Czy zamawiający wymaga aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte w pkt. Nr 5.1.4?”

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że na wymienionym zadaniu nie dopuszcza zastosowania do wykonania kanałów z rur kamionkowych. Zamawiający wyjaśnia po konsultacji z docelowym operatorem budowanej sieci kanalizacji, że w celu jednolitości eksploatacji systemu kanalizacji w aglomeracji kanały należy wykonać z PVC.

Pytanie 2.

„Czy zamawiający  dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN200 mm systemu C z uszczelką S, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295?”

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza na w/w zadaniu zastosowania rur i kształtek kamionkowych.

Pytanie 3.

„Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m?”.

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuszcza na w/w zadaniu zastosowania rur i kształtek kamionkowych.

Jednocześnie zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa adresata niniejszego pisma do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania w formie faksu zwrotnego na numer faksu Zamawiającego tj. (41) 271-44-81 z adnotacją  „przyjąłem do wiadomości treść niniejszego pisma”  wraz z datą otrzymania i podpisem osoby potwierdzającej przyjęcie pisma.

Podpis na oryginale

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ugskarzysko.bip.doc.pl