Załącznik nr 1

do Programu Ochrony Środowiska

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska

dla Gminy Skarżysko Kościelne 
na lata 2012-2015

z uwzględnieniem lat 2016-2019

Wykonawca opracowania:

PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik

26-200 Końskie ul. Polna 72

tel./fax (41) 372 49 75  e-mail  basz@post.pl

Skarżysko Kościelne, 2011

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3

1.1.	Podstawa prawna i cel Prognozy	3

1.2.	Informacje o zawartości głównych celów programów	4

1.3.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 -2019	4

2.	Powiązanie projektów z innymi dokumentami	5

3.	Analiza stanu środowiska	6

3.1.	Ogólna charakterystyka gminy Skarżysko Kościelne	6

3.2.	Gleby	6

3.3.	Wody podziemne	6

3.4.	Wody powierzchniowe	7

3.5.	Powietrze atmosferyczne	7

3.6.	Zasoby przyrodnicze	8

3.6.1. Stan zasób przyrodniczych	8

3.6.2. Obszary chronione	8

3.6.3. Obszary Natura 2000	10

3.7.	Różnorodność biologiczna	11

3.8.	Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne	12

3.9.	Gospodarka odpadami	13

4.	Problemy ochrony środowiska na terenie Gminy Skarżysko Kościelne istotne z punktu widzenia projektu POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne	14

4.1.	Degradacja gleb i powierzchni ziemi	14

4.2.	Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych	15

4.3.	Powietrze atmosferyczne	16

4.4.	Zasoby przyrodnicze	17

4.5. Hałas	17

5.	Cele ochrony środowiska uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w POŚ -  identyfikacja, analiza i ocena	18

6.	Zadania ujęte w projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne”	19

7.	Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	21

8.	Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko	31

9.	Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją projektu POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne	45

10.	Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne	46

11.	Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu POŚ		46

12.	Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń projektowanego  dokumentu	47

13.	Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy	47

14.	Metody analizy realizacji postanowień projektu POŚ	48

15.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko	48

16.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	48

1. Wprowadzenie

## Podstawa prawna i cel Prognozy

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem lat 2016-2019” jest art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.). Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty polityk, strategii, planów lub programów obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Zawartość niniejszej Prognozy wynika z art. 51 wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uzgodnień dotyczących zakresu i szczegółowości informacji, jakie powinny być zawarte w Prognozie, dokonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 10.10.2011 r. znak WPN-II.411.18.2011.MK jak również Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, określonych pismem z dnia 28.09.2011 r. znak SEV.9022.5.70.2011.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla powinna zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

- informacje opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowanie do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem,

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

określać, analizować i oceniać:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

przedstawiać:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

- uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania.

## Informacje o zawartości głównych celów programów

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne zawiera następujące zagadnienia:

- omówienie aktualnego stanu prawnego,

- charakterystyka obszaru gminy Skarżysko Kościelne (położenie geograficzne, sytuacja demograficzna, sytuacja gospodarcza, warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne, warunki przyrodniczo-krajobrazowe),

- diagnoza aktualnego stanu środowiska,

- cele i zadania w zakresie ochrony środowiska uznane za priorytetowe,

- prognozowane zmiany stanu środowiska,

- działania zmierzające do poprawy ochrony środowiska,

- zadania strategiczne, w tym harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć,

- wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko,

- sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

## Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016 -2019

Program Ochrony Środowiska dla gminy Skarżysko Kościelne opracowany jest zgodnie z obowiązującym w czasie tworzenia Programu art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska i określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- kierunki działań,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  i środki finansowe.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne”, będący drugą edycją dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy i stanowiący aktualizację dokumentu przyjętego 
i zatwierdzonego przez Radę Gminy w Skarżysku Kościelnym w dniu 1 grudnia 2004r. Uchwałą Nr XXIV/132. Aktualizację należy postrzegać jako potrzebę dopasowania celów, priorytetów i kierunków działań do obecnego stanu środowiska i wymagań wynikających 
z nowych przepisów ochrony środowiska UE oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i planów rozwojowych w tym zakresie.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań zewnętrznych 
i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

Założenia planu zadań na lata 2012-2015 i lata 2016-2019 przeprowadzono 
w podziale na grupy:

- Ochrona powietrza atmosferycznego.

- Ochrona przed hałasem.

- Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych.

- Gospodarka odpadami.

- Ochrona gleb i powierzchni ziemi.

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

- Ochrona środowiska przyrodniczego.

- Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy.

- Minimalizacja zagrożeń dla środowiska.

- Edukacja ekologiczna.

Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych konieczne jest pozyskanie przez władze Gminy Skarżysko Kościelne wsparcia zewnętrznego. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów opracowano programy działania w poszczególnych obszarach i przyporządkowano im szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2012-2015) oraz zadania długofalowe (na lata 2016-2019).

# Powiązanie projektów z innymi dokumentami

Prognozę oddziaływania projektu POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne wykonano z wykorzystaniem następujących materiałów sporządzonych na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym:

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008r.

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015,

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008r.

- II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r.

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013,

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

- Polityka Leśna Państwa,

- Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2007 - 2015 (aktualizacja), Kielce 2007,

- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 
Kielce 2006,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego,

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego, Skarżysko 2010,

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne, 2004.,

- Dokumenty strategiczne Gminy.

Priorytety i zadania objęte projektem dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne” realizują cele środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych 
w zakresie ochrony środowiska zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak 
i powiatowym.

# Analiza stanu środowiska

## Ogólna charakterystyka gminy Skarżysko Kościelne

Gmina Skarżysko Kościelne położona jest w województwie świętokrzyskim w powiecie skarżyskim. Graniczy z gminami:

- województwa mazowieckiego: gminami Mirów i Szydłowiec (powiat szydłowiecki),

- województwa świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna (powiat skarżyski), oraz gminami Wąchock i Mirzec (powiat starachowicki).

Gminę tworzą miejscowości: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Świerczek, Majków, Michałów i Kierz Niedźwiecki.

Powierzchnia gminy wynosi 53 km² i zamieszkuje ją 6151 osób (stan na koniec 2010r., dane GUS), co daje 116 osób na km².

## Gleby

Na terenie powiatu skarżyskiego wyróżnia się (wg klasyfikacji M. Strzemskiego) suchedniowski region gleb wykształconych na utworach piaskowcowych dolnego triasu, północno-łysogórski region gleb wykształconych na piaskowcowym paleozoiku oraz częściowo gielniowsko-skarżyski region gleb wykształconych na piaskowcowym retyku 
i liasie.

Największe rozprzestrzenienie posiadają gleby bielicowe z płytkim poziomem próchniczym 
i brunatne wytworzone z piasków, glin i iłów. Są to gleby kamieniste i mocno zakwaszone.               W dolinach rzecznych występują gleby pochodzenia organicznego i mineralnego: mady rzeczne, gleby mułowe, mułowo-torfowe, torfowe i murszowe.

Na obszarze gminy dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. Zdecydowana większość należy do klasy bonitacyjnej od IVa do VI, głównie są to kompleksy żytnie słabe i najsłabsze (żytnio-łubinowe).

## Wody podziemne

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne występują dwa poziomy wodonośne: jurajski i triasowy, izolowane  od siebie poprzez iły pstre triasu górnego. Najczęściej występuje na tym terenie poziom jurajski, którego wodonoścem są dolnojurajskie piaskowce i piaskowce z przewarstwieniami iłów. Jest to zbiornik typu szczelinowo – porowego o module zasobowym 0,47 dm3/s/km2. W jego obrębie nie wydzielono głównego zbiornika wód podziemnych z uwagi na niespełnienie statystycznych kryteriów wydajności typowej studni. Niemniej jest to cenny zbiornik wód podziemnych zaliczony przez A. S. Kleczkowskiego (35) do obszarów wysokiej ochrony (OWO). Stanowi on również obszar ochronny dla GZWP 415 – Górna Kamienna.

Lokalnie występować może poziom triasowy, wodonoścem są tu głównie piaskowcowe utwory triasu dolnego wykształcone w postaci czerwonych, płytowych piaskowców drobnoziarnistych przechodzących facjalnie w mułowce i iły oraz wapienie triasu środkowego występujące w wąskim pasie wzdłuż północnej granicy kompleksu piaskowcowego na linii Szałas–Bliżyn–Skarżysko.

Poziom czwartorzędowy występuje lokalnie na terenach gminy, głównie w postaci zawieszonej w piaskach i ujmowany jest kopanymi studniami.

## Wody powierzchniowe

Gmina Skarżysko Kościelne leży na obszarze zlewni drugiego rzędu: Kamiennej. Zlewnia Kamiennej obejmuje swoim zasięgiem ok. 85% powierzchni powiatu skarżyskiego i wraz 
ze swymi dopływami Kamionką, Kaczką, Bernatką, Oleśnicą, Kuźniczką i Kobylanką stanowi główny system drenażu wód gruntowych. Do zlewni Iłżanki należy ciek wypływający z rejonu wsi Kierz Niedźwiedzi.

Kamienna to rzeka znajdująca się w dziale wodnym II rzędu. Rzeka ta jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Powierzchnia dorzecza Kamiennej wynosi 2007,9 km2. Obszar źródłowy rzeki Kamiennej znajduje się na obszarze Garbu Gielniowskiego. Problemem jest dokładne określenie jej miejsca źródłowego, wymieniane są dwa: tereny zabagnione powyżej miejscowości Antoniów (na wysokości około 360 m n.p.m.) i położone w odległości 1km na zachód od wsi Borki (na wysokości około 355 m n.p.m.) zwane Biały Stok. Całkowita długość rzeki to 156,6 km.

Zlewnia Kamionki ma 107,26 km2. Długość tej rzeki wynosi około 17,2 km. Znaczna różnica wysokości przy niewielkiej długości rzeki, duża nierównomierność odpływu nadaje tej rzece charakter rzeki górskiej. Kamionka od wschodu ogranicza obszar Suchedniowsko- Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, od zachodu Sieradowicki Park Krajobrazowy. Obszar źródłowy Kamionki znajduje się u podnóży Góry Cisowej koło  Łącznej.

## Powietrze atmosferyczne

Decydujący wpływ na jakość powietrza na obszarach zurbanizowanych mają emisje 
z pojazdów samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych źródeł stacjonarnych, 
w tym głównie zakładów energetycznych oraz sieciowych i lokalnych źródeł ciepła. Ponadto duży wpływ na stan powietrza na obszarze większych aglomeracji wywiera energetyczne spalanie paliw. Można tu wyodrębnić: emitory wysokie (czyli emitory punktowe występujące na dużych obiektach przemysłowych, oddziałujące na większych odległościach) oraz emitory niskie (czyli emitory punktowe lub powierzchniowe tj. małe zakłady i lokalne kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców, mające wpływ na bezpośrednie ich sąsiedztwo). Energetyczne spalanie paliw jest źródłem emisji podstawowej: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem. Występuje też wyraźna różnica pomiędzy wielkością emisji tych substancji na obszarach miast i poza nimi.

Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze źródeł liniowych) to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek tarcia opon o nawierzchnię drogi).

## Zasoby przyrodnicze

## 3.6.1. Stan zasób przyrodniczych

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne lasy zajmują powierzchnię 2 387 ha, (wg danych GUS 2010). Lesistość gminy wynosi 44,1%. Największe obszary lasów na terenie Skarżyska Kościelnego znajdują się w sołectwach: Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi. Przeważającymi siedliskami leśnymi tego obszaru są lasy mieszane oraz występujące miejscowo, w obniżeniach terenu, lasy mieszane wilgotne.

Lasy państwowe zarządzane są przez nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna: obręb – Skarżysko (leśnictwo Nad Kamienną) i obręb Szydłowiec (leśnictwo Kierz Niedźwiedzi).

Najważniejszym gatunkiem lasotwórczym w obu obrębach jest sosna, która jako gatunek panujący zajmuje ok. 71% powierzchni leśnej. Na drugim miejscu znajdują się drzewostany z panującą jodłą 21%. Pozostałe gatunki : Brzoza, Olcha, Dąb, Świerk, Modrzew, Buk, Grab, Osika stanowią ok. 10% powierzchni.

Zdrowotność lasów jest pochodną oddziaływania czynników genetycznych, siedliskowych (glebowych, hydrologicznych i klimatycznych), klęskowych zjawisk abiotycznych, szkodliwych czynników biotycznych (choroby, uszkodzenia roślin) oraz działalności człowieka (emisje gazowe i pyłowe, ścieki, fragmentacja lasów, turystyczne korzystanie z lasu, zaśmiecanie lasu itp.).

Stan zdrowotny drzewostanów na terenie całego województwa świętokrzyskiego można uznać za dobry. Niekorzystne zjawiska wywołane są czynnikami abiotycznymi (np. suszą, mrozem, itp.), co stwarza dogodne warunki dla rozwoju organizmów szkodliwych  (szkodników owadzich,  chorób grzybowych) oraz złomy i wywroty drzew spowodowane występowaniem silnych wiatrów.

W celu uporządkowania rozwijającego się wypoczynku w lasach podejmowane są kroki  administracyjno-prawne dotyczące ustalenia zasad przebywania i zachowania się ludzi w lesie, zasad udostępniania lasu dla celów wypoczynkowych, wyznaczania specjalnych terenów leśnych do wypoczynku oraz sposobu prowadzenia gospodarki leśnej.

## 3.6.2. Obszary chronione

Na terenie gminy znajdują się następujące obszary objęte ochroną:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej,

- Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty „Lasy Skarżyskie” PLH260011,

- Rezerwat archeologiczny „Rydno”,

- 10 pomników przyrody.

Opis obszarów chronionych:

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Rozporządzenie nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1950, ze zm.) leży w północno- zachodniej części Powiatu Skarżyskiego i w jego granicach obejmuje gminy: Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Obszar ten posiada silnie zróżnicowaną i bogatą roślinność. Na tym terenie znajduje się Rezerwat „Rydno”. OChK zajmuje powierzchnią ogółem 733,76 km² i obejmuje część Puszczy Iłżeckiej oraz dorzecza Kamiennej. Rzeka Kamienna płynie w granicach otuliny Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego a jej prawobrzeżne dopływy Kuźniczka, Kobylanka, Zebrza, Kamionka odwadniają wschodnią i północną część parku. Potem Kamienna płynie przez otulinę Sieradowickiego Parku Krajobrazowego a jej prawobrzeżne dopływy Żarnówka, Lubianka, Świślina odwadniają całą jego powierzchnię. W dolinie Kamiennej występuje bogactwo fauny reprezentowanej przez jaszczurkę zwinkę, padalca, żmiję zygzakowatą, zaskrońca, zająca, lisa, sarnę, a w ujściowym odcinku wydrę, bobra. Wśród ptactwa można spotkać można m.in.: bażanta, bociana czarnego, czajkę, czyżyka, dzięcioła zielonosiwego.

Pomniki przyrody na terenie gminy Skarżysko Kościelne:

| Nazwa obiektu | Data utworzenia i podstawa prawna | Szczegółowa lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| Dąb szypułkowy 267 | 26.01.1989 Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr3/89 | Obręb: Majków. W miejscowości Majków-Piaski ok. 1200 m na zachód od posesji przy ul. Żeromskiego 159 na przedłużeniu ulicy Żeromskiego. |
| Dęby szypułkowe i lipy drobnolistne 268 | 26.01.1989 Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr3/89 | Obręb: Majków. Miejscowość Majków. |
| Dąb szypułkowy 261 | 26.01.1989 Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr3/89 | Okręg: Majków. Drzewo rośnie 50 m na północ od drogi naprzeciw posesji nr 39 |
| Skałka 238 | 02.10.1897 Zarz. Nr 23/87 | Obręb: 1 Majków, Nadleśnictwo: Skarżysko Kamienne, Leśnictwo: Pleśniówka, Oddział: 148 d. Skałka położona jest na północno-zachodnim zboczu wzniesienia leżącego na północ od Parszowa, przy drodze gruntowej ok. 40 m od linii oddziałowej , ok. 1,7 km na wschód od zabudowań wsi Marcinków. |
| Skałki 239 | 02.10.1987 Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 23/87 | Obręb: 1 Majków, Nadleśnictwo: Skarżysko Kamienne, Leśnictwo: Pleśniówka, Oddział: 151 c, d. Skałki położone są w partii szczytowej wzniesienia na północ od Parszowa, na niższej kulminacji wzniesienia, niedaleko drogi leśnej przebiegającej przez wzgórze ok. 1 km na północny zachód od wsi Pleśniówka. |
| Bloki skalne 240 | 02.10.1987 Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 23/87 | Obręb: 1 Majków, Nadleśnictwo: Skarżysko Kamienne, Leśnictwo: Pleśniówka, Oddział: 131 b. Bloki skalne znajdują sie ok. 1 km na północny-wschód od końca zabudowań wsi Pleśniówka, 200 m na południowy-wschód od rozwidlenia dróg gruntowych w lesie, 50 m na zachód od szczytu wzgórza i sąsiadującymi ruinami wieży. |
| Dąb szypułkowy „Boruta” 857 | 30.09.2009r. Uchwała Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXVI/187/2009 | Drzewo zlokalizowane w miejscowości Majków na działce nr 152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g, stanowiącym własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. |
| Dąb szypułkowy „Cysters” 856 | 30.09.2009r. Uchwała Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXVI/187/2009 Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 477, poz. 3477 | Drzewo usytuowane w miejscowości Majków na działce nr 152/1200 w obrębie leśnym 152g stanowiącym własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. |
| Dąb szypułkowy „Gwarek” 858 | 30.09.2009r. Uchwała Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXVI/187/2009 Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 477, poz. 3477 | Drzewo zlokalizowane w miejscowości Majków, na działce 152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g stanowiącym własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. |
| Dąb szypułkowy „Partyzant” 855 | 30.09.2009r. Uchwała Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXVI/187/2009 Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 477, poz. 3477 | Obiekt położony w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g stanowiącym Własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. |

* dane: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody z dnia 12.08.2011r.

Rezerwat „Rydno”. Na terenie gmin Skarżysko Kościelne i Skarżysko-Kamienna znajduje się zabytek kultury klasy europejskiej, wpisany do Rejestru Archeologicznego – rezerwat archeologiczny „Rydno”. Rezerwat ten został utworzony w 1986r na terenach doliny rzeki Kamiennej – od północno wschodniej części Skarżyska-Kamiennej, po górę Św. Rocha pod Wąchockiem. Pierwsze badania na tym terenie przeprowadzono w 1912 roku. W roku 1937 odkrywca kopalni hematytu i zarazem pomysłodawca nazwy „Rydno”, Stefan Krukowski, rozpoczął badania archeologiczne. Nazwa rezerwatu pochodzi od wydobywanej na tym terenie rudy hematytu w kolorze czerwonym służącym jako barwnik do obrzędów religijnych. Rezerwat archeologiczny „Rydno” utworzony został decyzją Wojewody kieleckiego z dnia 24 września 1957r. poz. 514 dz. A/kl.Iva-2/1/514/68. Rezerwat archeologiczny w wersji wpisu do rejestru zabytków z dnia 3 listopada 1986r. obejmuje zespół paleolitycznych osad przemysłowych wraz z kopalnią hematytu. Na obszarze tym obowiązuje zakaz naruszania podłoża ziemnego oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów bez uzgodnienia z Wojewódzkim Ośrodkiem Archeologiczno-Konserwatorskim w Kielcach.

Podczas badań odkryto wiele krzemiennych przedmiotów wytworzonych przez ludzi kultury mustierskiej (zgrzebła, rylce i narzędzia zębate). W okresie ochłodzenia klimatu mieszkańcy na pewien czas opuścili te tereny, powrócili gdy klimat się ocieplił. Pojawiała się ludność kultury hamburskiej trudniąca się łowiectwem i wędrująca za stadami zwierząt, nie prowadząca osiadłego trybu życia. Na terenie rezerwatu zachowały się ślady prostych szałasów zbudowanych z lekkich żerdzi. Dalsze ocieplanie się klimatu dało początek napływowi nowej ludności, trudniącej się łowiectwem leśnym. Na terenie Rydna odkryto ślady jej działalności w postaci grotów strzał, pozostałości po obozowiskach oraz odkrywkowych kopalniach hematytu, uważanych za jedne z ważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. W czasie wykopalisk natrafiono ponadto na skupiska narzędzi wykonanych z krzemienia czekoladowego. W drugiej połowie 8 tysiąclecia p.n.e. na tym terenie osiedliła się ludność kultury komornickiej, która trudniła się, oprócz polowania na zwierzynę leśną, także rybołówstwem i zbieractwem. Inne znaleziska na terenie rezerwatu świadczą o kontaktach miejscowej ludności z plemionami innych kultur. Zachowały się także przedmioty pozostawione przez kultury późniejsze (kulturę neolityczną, kulturę amfor kulistych, kultury epoki brązu: mierzanowicką i trzciniecką). Obecnie, od 1995 roku, rezerwat stanowi część Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, ale jest niekorzystnie usytuowany – w bezpośrednim sąsiedztwie komunalnego wysypiska odpadów oraz pól lagunowych oczyszczalni ścieków Skarżyska-Kamiennej. Powoduje to szereg zagrożeń natury ekologicznej.

## 3.6.3. Obszary Natura 2000

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty sieci Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” (PLH260011). Lasy Skarżyskie zajmują obszar ogółem 3004 ha, a na terenie powiatu skarżyskiego znajdują się w gminach Bliżyn, Skarżysko Kościelne i Skarżysko Kościelne.

Charakterystyczne cechy ukształtowania terenu obszaru to wzgórza i pagórki poprzecinane dolinami strumieni oraz rozległe powierzchnie terenu równinnego i falistego. Przeważają utwory geologiczne pochodzenia polodowcowego, zalegające na podłożu piaskowca. Obszar zdominowany jest przez lasy (głównie wyżynny jodłowy bór mieszany, uważany za zbiorowisko endemiczne Polski oraz żyzna buczyna karpacka stanowiąca ostoję dla wielu gatunków górskich). Na terenie ostoi mają swe obszary źródliskowe rzeki: Oleśnica 
i Bernatka (dopływy Kamiennej) oraz liczne bezimienne cieki, zbierające wody stale lub okresowo. Dużą rolę w systemie ochrony odgrywają ekstensywnie użytkowane łąki powstałe po osuszeniu rozlewisk rzeki Oleśnicy na północ i północny zachód od Podosin (część Skarżyska Książęcego), śródleśne łąki w pobliżu rezerwatów cisowych w okolicach Majdowa, przyleśne i śródleśne łąki na północ i północny wschód od Ubyszowa oraz na północny wschód od Mroczkowa i Barwinka. Lasy Skarżyskie to miejsce występowania wielu gatunków wymienionych w Dyrektywach Europejskich oraz „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” czyli objętych ochroną gatunkową.

W jego skład wchodzą następujące klasy siedlisk: 63% lasy iglaste, 1% lasy liściaste, 21% lasy mieszane, 2% siedliska leśne, 2% siedliska łąkowe i zaroślowe oraz 11% siedliska rolnicze.

W granicach obszaru „Lasy Skarżyskie” mieszczą się inne formy ochrony przyrody i krajobrazu. Są to:

- Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (98 359 ha),

- jeden użytek ekologiczny – bagno śródleśne,

- trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 24,06 ha.: rezerwat „Ciechostowice” (położony przy drodze z Mroczkowa do Ciechostowic na południowo-zachodnim zboczu wzniesienia o wysokości od 345 do 560 m n.p.m. i powierzchni 7,46 ha. Rezerwat znajduje się na obszarze naturalnego występowania modrzewia polskiego.), rezerwat Cisowy Skarżysko „Rezerwat Cisa A” (o powierzchni 6,10 ha utworzono 
w 1953 r. w celu ochrony naturalnych stanowisk występowania cisa), rezerwat Cisowy Majdów – „Rezerwat cisa B” (o powierzchni 10,5 ha).

Administratorem terenu są głównie Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skarżysko, część terenów pozostaje w rękach prywatnych.

## Różnorodność biologiczna

Na obszarze gminy zagrożeniem różnorodności biologicznej są przede wszystkim zmiany zachodzące w siedliskach, które uniemożliwiają zachowanie gatunku. Zagrożenia zwykle mają związek z gospodarczą działalnością człowieka, która w głównej mierze polega na przekształcaniu siedlisk.

Dużym zagrożeniem dla zasobów przyrody w gminie jest silna antropopresja, która niesie za sobą wymieranie gatunków, a w konsekwencji ubożenie ekosystemów 
i zmniejszanie lokalnej bioróżnorodności. Głównym zagrożeniem dla gatunków roślin jest zmiana charakteru ich siedlisk. Działalność człowieka zmierza do coraz lepszego wykorzystania gruntów ornych powoduje istotne zmiany we florze gminy.

Straty w bioróżnorodności spowodowane są m.in. poprzez wylesianie, zabiegi pielęgnacyjne w lasach, utworzenie sztucznych zbiorników wodnych, meliorację, wypalanie traw, powstawanie dzikich wysypisk śmieci oraz zanieczyszczenie wód.

## Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

Źródłem hałasu na terenie Gminy Skarżysko Kościelne jest przede wszystkim transport drogowy i transport  kolejowy. Głównymi ciągami komunikacyjnym gminy są drogi powiatowe i gminne oraz linie kolejowe: Warszawa-Kraków i Łódź-Dębica.

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:

- problemy komunikacyjne – nieprzystosowanie nawierzchni do występującego natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni),

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,

- płynność ruchu,

- rodzaj i stan nawierzchni.

Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak:

- wskaźnik presji motoryzacji,

- gęstość sieci dróg,

- odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu.

Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego 
z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to m.in. z poprawy jakości użytkowanych samochodów.

Hałas związany z komunikacją i transportem kolejowym jest mniej uciążliwy, ponieważ dotyczy tylko terenów w pobliżu trakcji kolejowej (zasięg uciążliwości hałasu wynosi do ok. 300 m) i jest związany z częstotliwością ruchu pociągów i ich rodzajów (pasażerskie czy towarowe).

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Taki hałas ma charakter lokalny.

Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji, a także potrzeba sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na znaczne ograniczenie tych uciążliwości. Dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich niewielkie rozmiary, istnieją różne możliwości techniczne ograniczenia jego uciążliwości (np. stosowanie tłumików akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, w których znajdują się maszyny wytwarzające hałas).

Źródłem hałasu są także linie przesyłowe wysokiego napięcia oraz stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć w związku ze stosowaniem sprężarek do napędu łączników i transformatorów.

Ze względu na niewielkie rozmiary źródeł hałasu przemysłowego nie stwarza on większych problemów mieszkańcom gminy.

## Gospodarka odpadami

Odpady komunalne

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od 1999r. Objętych jest nią 100% mieszkańców. Segregacja obejmuje złom, szkło białe i kolorowe, a od 2002 r. również plastik. W tym celu rozdawane są mieszkańcom worki. Odbiór następuje na podstawie ogłaszanego harmonogramu odbioru. Odpady zmieszane zbierane są w workach o pojemności 0,11; 0,22 i 1,1 m³ raz w miesiącu. Odpady segregowane odbierane są co dwa miesiące.

Firmy posiadające odpowiednie decyzje na zbieranie i transport odpadów komunalnych w gminach należących do Związku:

- Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ul. Szydłowiecka 28a, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

- Ryszard Pogorzelski „BRATEK” ul. Szydłowiecka  28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

- Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 103, 26-110 Skarżysko Kamienna,

- Zakład Oczyszczalni Miasta, Zofia Kozłowska, ul. Krakowska 210,   
26- 110 Skarżysko-Kamienna,

Zebrane odpady są wywożone do sortowni należącej do firmy Almax w Skarżysku Kamiennej.

Odpady niebezpieczne

Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na własnym terenie. Szczegółowe regulacje prawne zawierają ustawy: Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Transport tych odpadów ma być zgodny z przepisami określającymi warunki przewożenia materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów powinna być prowadzona w oparciu o rozporządzenie MOŚ i ZNiL w sprawie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazania informacji o rodzaju i ilości odpadów, a także czasie ich składowania.

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i szkolnictwie.

Zorganizowane zbieranie odpadów niebezpiecznych występuje w niektórych placówkach handlowych. Dotyczy to głównie zbiórki: baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego (sprzęt RTV i AGD).

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych mogilników z przeterminowanymi środkami ochrony roślin, nie istnieją także zwałowiska odpadów wydobywczych przeznaczonych do wykorzystania lub rekultywacji.

Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w grupie wytworzonych odpadów komunalnych można oszacować na podstawie wskaźników generowania strumienia odpadów komunalnych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. Szacuje się, że na terenie powiatu skarżyskiego w 2008 r. wytworzonych zostało 139 Mg odpadów niebezpiecznych.

W gminie przeprowadzona została inwentaryzacja miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenia dla środowiska, w tym: inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest. W gminie ilość zinwentaryzowanych odpadów zawierających azbest wynosi 232 373 m2 (wg stanu na 31.12.2010r.). Gmina posiada opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.

Na obszarze gminy nie ma Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne są wywożone poza teren gminy – do unieszkodliwienia lub przeróbki.

Odpady z sektora gospodarczego

Wszystkie odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie gminy są transportowane (poza teren gminy) przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie oraz unieszkodliwione (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane gospodarczo.

Na terenie gminy nie ma czynnego składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych odpadów organizują ich wywóz we własnym zakresie.

Na terenie gminy znajduje się zrekultywowane składowisko osadów pogalwanicznych zakładów metalowych Mesko. Składowisko powstało w 1974r., a zostało zamknięte w 2000r.

# Problemy ochrony środowiska na terenie Gminy Skarżysko Kościelne istotne z punktu widzenia projektu POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne

## Degradacja gleb i powierzchni ziemi

Wyniki badań gleb pod kątem odczynu pH, prowadzonych przez WIOŚ (badania pięcioletnie) dowodzą, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeważają gleby zakwaszone. W strukturze jakościowej gleb opartej na wartości odczynu pH 20 % stanowią gleby bardzo kwaśne, 25 % gleby kwaśne, 20 % gleby lekko kwaśne, 17 % gleby obojętne i 19 % gleby zasadowe. Gmina Skarżysko Kościelne należy do rejonów, gdzie zakwaszenie gleb jest jedno z najwyższych i wynosi 85%. W celu podniesienia poziomu odczynu pH gleby poddaje się wapnowaniu. Jest to podstawowy zabieg agrotechniczny podnoszący zdolności produkcyjne gleby głównie poprzez poprawę jej żyzności oraz ograniczenie skutków zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

Stan zasobności gleb w przyswajalne makroelementy jest w znacznym stopniu związany ze składnikami geochemicznymi gleb oraz jest wskaźnikiem produkcji rolnej (wpływa na rodzaj i wielkość nawożenia na danym terenie).

Główne zagrożenia i problemy:

Do głównych czynników powodujących ubożenie i degradację gleb należą:

- wadliwy sposób użytkowania ziemi,

- zakwaszenie lub alkalizacja,

- zmniejszenie zawartości próchnicy,

- zmniejszenie zawartości podstawowych składników pokarmowych makro- i mikroelementowych,

- przesuszenie lub zbytnie nawodnienie,

- punktowe niewielkie skażenie gleb metalami ciężkimi – najgroźniejsze jest zanieczyszczenie metalami ciężkimi: kadmem, cynkiem i ołowiem. Występujące podwyższone stężenia niektórych metali posiadają charakter punktowy, np. w pobliżu znaczących ciągów komunikacyjnych, gdzie nie jest preferowana uprawa warzyw przeznaczonych do bezpośredniego spożycia.

- erozja wodna - erozją objęte są grunty rolne w dolinach rzecznych, najczęściej tereny lessowe i (w mniejszym stopniu) rędzinowe, położone na stokach o spadkach powyżej 9%. Erozja powoduje obniżenie zawartości próchnicy oraz pogorszenie składników pokarmowych w glebie, zamulanie dna dolin oraz wzrost zagrożenia powodziowego.

- erozja wietrzna - erozji sprzyja niedobór lasów, nadmierne uproszczenie agrocenoz, niedobór zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, spełniających rolę wiatrochronną oraz często występujące przesuszenie gleb.

## Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych

Wody powierzchniowe dodatkowo oceniane są na podstawie projektu rozporządzenia                         w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, przygotowanego na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Klasyfikacja dla prezentowania stanu wód obejmuje pięć klas jakości wód:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po prostym uzdatnianiu fizycznym, nie wykazujące żadnego oddziaływania antoropogenicznego)

- klasa II – wody dobrej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym, wykazujące niewielki wpływ oddziaływań antoropogenicznych)

- klasa III – wody zadowalającej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym, wykazujące umiarkowany wpływ oddziaływań antoropogenicznych)

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości (spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym, wykazujące zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych na skutek oddziaływań antoropogenicznych)

- klasa V – wody złej jakości (nie spełniające wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia, wykazujące zanik występowania znacznej części populacji biologicznych na skutek oddziaływań antoropogenicznych).

Badania wód powierzchniowych prowadzone były w 1 przekroju pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na rzece Kamiennej w punkcie w Michałowie. Zanotowano tu wody zadowalającej jakości - klasa III. Wcześniejsze badania jakości wód powierzchniowych wykonywane były w 2005 roku i wykonane były w większej ilości punktów pomiarowych, np. dla zbiornika Rejów w Skarżyska-Kamiennej – klasa IV, powyżej zbiornika Rejów – klas III oraz na rzece Żarnówce w Majkowie - klasa IV.

W ostatnich latach na terenie gminy Skarżysko Kościelne nie wykonywano badań jakości wód podziemnych.

Główne zagrożenia i problemy:

- dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- korzystnie z nieszczelnych szamb przez mieszkańców terenów zabudowy jednorodzinnej,

- niewłaściwe odprowadzanie ścieków: odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, przecieki z nieszczelnych instalacji kanalizacyjnych, odcieki z nieszczelnych szamb, itp.,

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wycieki ze zbiorników i instalacji technologicznych (np. paliwowych).

## Powietrze atmosferyczne

Na terenie Powiatu Skarżyskiego działają 3 stacje pomiaru jakości powietrza (WSSE Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego) wykonujące pomiary typu tłowego przez 5 dni 
w tygodniu przez całą dobę, ich zakres pomiarowy obejmuje: SO2, NO2, PM10.

Powiat Skarżyski został włączony do strefy pomiarowej świętokrzyskiej (kod strefy: PL2602). Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji podlegających ocenie, do jednej z poniższych klas:

- klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

- klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych margines tolerancji,

- klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.

W wyniku pomiarów w roku 2010 strefa ta uzyskała następującą klasyfikację 
z uwzględnieniem kryteriów w celu ochrony zdrowia:

- dla benzenu (C6H6) – klasa A,

- dla dwutlenku azotu (NO2) – klasa A,

- dla dwutlenku siarki (SO2) – klasa A,

- dla ołowiu (Pb) – klasa A,

- dla pyłu PM10 – klasa C,

- dla pyłu PM2,5 – klasa B

- dla tlenku węgla (CO) – klasa A,

- dla benzo(a)pirenu  (BaP) – klasa C,

- dla arsenu (As) – klasa A,

- dla kadmu (Cd) – klasa A,

- dla niklu (Ni) – klasa A,

- dla ozonu (O3) – klasa A kryterium krótkoterminowe, natomiast klasa D2 dla kryterium długoterminowego – wyniki prowadzone były dla całego województwa.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla strefy świętokrzyskiej przyjmuje wartości:

- dla tlenków ozonu (NOx) – klasa A,

- dla dwutlenku siarki (SO2) – klasa A,

- dla ozonu (O3) – klasa C.

Decydujący wpływ na jakość powietrza na obszarach zurbanizowanych mają emisje 
z pojazdów samochodowych oraz z komunalnych i przemysłowych źródeł stacjonarnych, 
w tym głównie zakładów energetycznych oraz sieciowych i lokalnych źródeł ciepła. Ponadto duży wpływ na stan powietrza na obszarze większych aglomeracji wywiera energetyczne spalanie paliw. Można tu wyodrębnić: emitory wysokie (czyli emitory punktowe występujące na dużych obiektach przemysłowych, oddziałujące na większych odległościach) oraz emitory niskie (czyli emitory punktowe lub powierzchniowe tj. małe zakłady i lokalne kotłownie oraz indywidualne systemy grzewcze mieszkańców, mające wpływ na bezpośrednie ich sąsiedztwo). Energetyczne spalanie paliw jest źródłem emisji podstawowej: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzewczym i maleją latem. Występuje też wyraźna różnica pomiędzy wielkością emisji tych substancji na obszarach miast i poza nimi.

Substancje wprowadzane do powietrza przez ruch samochodowy (emisja ze źródeł liniowych) to: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadza, pyły zawierające metale ciężkie, m.in. ołów (emisja ze spalania w silnikach) oraz pyły gumowe (emisja na skutek tarcia opon o nawierzchnię drogi).

Główne zagrożenia i problemy:

- zanieczyszczenia komunikacyjne związane ze wzrostem ruchu samochodowego,

- lokalna uciążliwość niskiej emisji: małe kotłownie i indywidualne paleniska domowe na obszarach nie podłączonych do sieci ciepłowniczej,

- niewystarczający rozwój sieci gazowej.

## Zasoby przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze na terenie gminy jest chronione przepisami ogólnymi i prawem miejscowym. Realizacja strategicznych planów rozwoju Skarżyska Kościelnego musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe.

Zagrożenia dla terenów pod ochroną:

- zmiany stosunków wodnych: przeprowadzone melioracje i brak obsługi urządzeń na rowach melioracyjnych wpłynęły na obniżenie poziomu wód gruntowych
i przesuszenie wielu miejsc,

- zabiegi melioracyjne na terenach leśnych prowadzące do zaniku siedlisk torfowiskowych i podmokłych łąk,

- zmiana sposobu gospodarowania na łąkach i odejście od ich wykaszania i wypasania, co powoduje ich zakrzaczenie,

- nielegalne wysypiska śmieci,

- wypalanie łąk,

- zagrożenia komunikacyjne występujące wzdłuż drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych,

- zagrożenia związane z pracami dotyczącymi odwodnienia dróg i nasypów kolejowych lub budową urządzeń infrastruktury drogowej.

## 4.5. Hałas

Podstawowym źródłem hałasu na omawianym terenie jest transport drogowy. Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni) oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Działania te będą prowadzone przez zarządców dróg gminnych i powiatowych.

Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie pasów drogowych przy drogach zmniejszają zagrożenie wypadkami drogowymi, minimalizują uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców, mają wpływ na poprawę klimatu akustycznego.

Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy (składającego się z dróg administrowanych przez wszystkie szczeble samorządów) powinno uwzględniać:

- dogodne połączenia drogowe,

- bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie),

- eliminację zagrożeń komunikacyjnych (w tym związanych z transportem materiałów niebezpiecznych),

- minimalizację uciążliwości związanej z sąsiedztwem drogi (hałas).

W zakresie zmniejszenia hałasu przemysłowego planowane jest monitorowanie stanu technicznego oraz zabezpieczeń urządzeń produkcyjnych, egzekwowanie montażu urządzeń wyciszających oraz uwzględnianie zagrożeń związanych z hałasem w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Główne zagrożenia i problemy:

- niekorzystne zjawisko rozszerzania się obszarów zagrożonych hałasem samochodowym,

- brak inwentaryzacji obszarów, na których występują przekroczenia wartości normatywnych hałasu w środowisku, a w szczególności obszarów, na których przekroczone są wartości progowe hałasu w środowisku.

# Cele ochrony środowiska uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w POŚ -  identyfikacja, analiza i ocena

Do ustalenia celów projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne”, prócz zdefiniowanych w jego części diagnostycznej problemów środowiskowych 
i priorytetów ekologicznych posłużyły wymienione już uprzednio trzy główne i uzupełniające się nawzajem dokumenty polityki krajowej (Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 – Ministerstwo Środowiska, 2010 r.).

Polityka Ekologiczna Państwa zakłada, że zasadą stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, którą należy stosować wraz z zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi.

Dlatego należy przyjąć, że: cele ochrony środowiska w gminie Radzanów oraz zasady realizacji tych celów są w najwyższym stopniu zbieżne z odpowiadającymi im celami oraz zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym.

„Strategia rozwoju województwa...” ustala natomiast jako podstawowy cel w tej sferze polityki: Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, któremu towarzyszą cele warunkujące:

- przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej  i wzrostu innowacyjności województwa,

- ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody  i dóbr kultury,

- rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej,

- aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Cele te uwzględniają więc kryterium zrównoważonego rozwoju. Można stwierdzić, że przyjęte w „Programie...” cele ochrony środowiska oraz towarzyszące mu zasady realizacji są w wystarczającym stopniu zgodne z odpowiadającymi im celami i priorytetami polityki ekologicznej ustanowionymi w „Strategii rozwoju województwa...”.

Podstawę do sformułowania priorytetów ekologicznych stanowiła ocena stanu 
i tendencji zmian w zakresie poszczególnych komponentów środowiska i uciążliwości oraz analiza zagrożeń w świetle przyszłościowego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Skarżysko Kościelne, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów dla gminy Skarżysko Kościelne, należy wymienić:

- Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy "Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych,

- Zgodność z celami zawartymi w Polityce Ekologicznej Państwa,

- Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2007 - 2015 (aktualizacja), Kielce 2007

- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 
Kielce 2006

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

- Skala dysproporcji pomiędzy aktualnym stanem środowiska, a wymaganym przez prawo.

# Zadania ujęte w projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne”

Po analizie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne” na podstawie listy działań priorytetowych zidentyfikowano rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie lokalnym. Ich oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie.

Poniżej przedstawiono listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w latach 2012-2015 i 2016-2019:

|  | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa sieci gazowej według potrzeb | Zakład Gazowniczy Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku Kościelnym | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0573T Majków-Wąchock | Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0555T Świerczek-Lipowe Pole-Skarżysko Kościelne | Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Majków-Parszów | Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0575T Parszów-Majków Kolonia | Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Iłżecka i Kościelna w Skarżysku Kościelnym | Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko- Kamienna |
|  | Przebudowa drogi gminnej ul. Południowa, Polna w Skarżysku Kościelnym | Wójt Gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków, ul Św. Anny | Wójt Gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Wprowadzenie monitoringu wizyjnego obejmujące centrum miejscowości Skarżysko Kościelne | Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku- Kamiennej |
|  | Budowa progów zwalniających oraz ustawienie fotoradaru (ul. Kolonia, ul. Iłżecka) w Skarżysku Kościelnym | Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku- Kamiennej |
|  | Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Kolonia, Szkolna, Iłżecka, Dworska, Urzędnicza | Wójt Gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Skarżysko Kościelne | Wójt Gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Budowa infrastruktury komunikacyjnej (chodników, zatok, oświetlania, oznakowania) na wszystkich kategoriach dróg - według potrzeb | GDDKiA WZD Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko-Kamienna Wójt Gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Budowa infrastruktury rowerowej – zadanie realizowane w ramach współpracy międzygminnej | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Budowa barier dzwiękochłonnych lub nasadzeń drzew przy drogach szczególnie uciążliwych akustycznie | GDDKiA WZD Zarząd Dróg Powiatowych Skarżysko-Kamienna Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Rozbudowa sieci wodociągowych na nowych terenach inwestycyjnych | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Modernizacja przestarzałych sieci wodociągowych | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Budowa kanalizacji w gminie Skarżysko Kościelne | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Uporządkowanie, rekultywacja terenów po dzikich wysypiskach, zapobieganie powstawaniu kolejnych | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Reelektryfikacja terenów (średnie i niskie napięcie) w gminie Skarżysko Kościelne | Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skarżysko Kościelne | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Doposażenie i szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |
|  | Modernizacja osprzętowania Ochotniczej Straży Pożarnej (dofinansowanie do zakupu samochodu) | Wójt gminy Skarżysko Kościelne |

Wymienione w powyższej tabeli działania wynikają w większości z konieczności spełniania zarówno krajowych wymagań prawnych, jak i wymagań międzynarodowych m. in. wynikających ze wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej.

# Określenie, analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Głównym celem Prognozy jest określenie możliwych skutków i oddziaływań na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji aktualizacji POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213  poz. 1397) nakładają obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a przedsięwzięcia które mogą oddziaływać na środowisko mogą mieć nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu. Raporty oddziaływania na środowisko dot. poszczególnych zadań inwestycyjnych mogą wskazywać działania wariantowe.

Matryca wpływów

| Zagadnienie | Kierunek działań | Obszary Natura 2000 | Różnorodność biologiczna | Ludzie | Zwierzęta | Rośliny | Wody | Powietrze | Powierzchnia ziemi | Krajobraz | Klimat | Zasoby naturalne | Zabytki | Dobra materialne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona powietrza | Opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w paliwa gazowe zgodnie z wymogami ustawy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + |
|  | Zmniejszenie niskiej emisji poprzez propagowanie ekologicznych źródeł energii do ogrzewania budynków (np. przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowej, wprowadzenie ogrzewania olejowego, gazowego lub biomasą itp.) oraz propagowanie termomodernizacji obiektów | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Rozwój sieci gazowej | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Instalowanie nowych i modernizacja istniejących urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń powietrza w małych zakładach produkcyjnych | * | * | + | * | * | * | * | -/+ | * | * | * | * | + |
|  | Oszacowanie zasobów odnawialnych źródeł energii | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + |
|  | Zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych | * | * | + | * | * | + | + | -/+ | -/+ | * | * | * | + |
|  | Poprawa stanu nawierzchni dróg - modernizacja dróg posiadających dotychczas nawierzchnie nieutwardzone lub gruntowe generujące zanieczyszczenia pyłowe, modernizacja dróg w celu usprawnienia ruchu, itp. | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Wprowadzenie ulg i zachęt dla osób, przedsiębiorstw, rolników stosujących technologie przyjazne dla środowiska | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Rozbudowa sieci gazowej według potrzeb | * | * | + | * | * | * | + | -/+ | * | * | * | * | + |
|  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku Kościelnym | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
| Ochrona przed hałasem | Sporządzenie map akustycznych oraz programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne | + | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Wyeliminowanie z produkcji środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada standardom UE oraz stopniowe eliminowanie z użytkowania tych urządzeń | + | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Ograniczenie hałasu na obszarach wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 45 dB | + | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 45 dB w porze nocnej | + | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Rozbudowa systemów monitorowania hałasu drogowego i kolejowego | + | * | + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + |
|  | Rozbudowa systemów izolacji przed hałasem - budowa ekranów przeciwakustycznych, wprowadzanie zadrzewień, izolacja budynków (np. poprzez wymianę okien). | + | * | + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + |
|  | Stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych ograniczających hałas u źródła | + | * | + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + |
|  | Ograniczanie hałasu komunikacyjnego poprzez: budowanie obwodnic, rond, ekranów akustycznych, pasów zieleni izolacyjnej, zmiany nawierzchni oraz eliminację pojazdów emitujących nadmierny hałas oraz zanieczyszczenie powietrza | * | * | + | * | * | * | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Prowadzenie planowania przestrzennego i polityki lokalizacyjnej uwzględniającej negatywny wpływ hałasu na mieszkańców | * | * | + | * | * | * | + | + | + | * | * | + | + |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0573T Majków-Wąchock | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0555T Świerczek-Lipowe Pole-Skarżysko Kościelne | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0576T Skarżysko-Kamienna-Majków-Parszów | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Przebudowa drogi Powiatowej nr 0575T Parszów-Majków Kolonia | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Przebudowa skrzyżowania ul. Iłżecka i Kościelna w Skarżysku Kościelnym | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Przebudowa drogi gminnej ul. Południowa, Polna w Skarżysku Kościelnym | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków, ul Św. Anny | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Wprowadzenie monitoringu wizyjnego obejmujące centrum miejscowości Skarżysko Kościelne | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Budowa progów zwalniających oraz ustawienie fotoradaru (ul. Kolonia, ul. Iłżecka) w Skarżysku Kościelnym | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Kolonia, Szkolna, Iłżecka, Dworska, Urzędnicza | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Skarżysko Kościelne | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Budowa infrastruktury komunikacyjnej (chodników, zatok, oświetlania, oznakowania) na wszystkich kategoriach dróg - według potrzeb | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Budowa infrastruktury rowerowej – zadanie realizowane w ramach współpracy międzygminnej | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Budowa barier dzwiękochłonnych lub nasadzeń drzew przy drogach szczególnie uciążliwych akustycznie | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
| Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych | Zakaz lokalizacji na zbiornikach wód podziemnych inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, a w szczególności składowisk odpadów, wylewisk, przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla środowiska, przeładunku i dystrybucji ropopochodnych. | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Unikanie eksploatacji złóż powodujących ograniczenie grubości warstw izolacyjnych zabezpieczających zbiornik oraz obniżających poziom wód gruntowych | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Wprowadzenie programu ochrony wód zlewni Kamiennej | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Ochrona ujęć wód podziemnych poprzez wprowadzanie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej | * | + | + | + | + | + | + | * | * | * | + | * | + |
|  | Prowadzenie bieżącej kontroli i aktualnej informacji o jakości wód poprzez krajowy, regionalny i lokalny system monitoringu | * | + | + | + | + | + | * | * | * | * | + | * | + |
|  | Rozbudowa sieci wodociągowych na nowych terenach inwestycyjnych | * | * | + | * | * | + | * | -/+ | * | * | * | * | + |
|  | Modernizacja przestarzałych sieci wodociągowych | * | * | + | * | * | + | * | -/+ | * | * | * | * | + |
|  | Budowa kanalizacji w gminie Skarżysko Kościelne | * | * | + | * | * | + | * | -/+ | * | * | * | * | + |
| Ochrona gleb i powierzchni ziemi | Monitorowanie stanu gleb, szczególnie w rejonach najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem | * | * | + | * | + | + | * | + | * | * | + | * | + |
|  | Systematyczne egzekwowanie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączania tych gruntów z produkcji, szczególnie w odniesieniu do zagospodarowania wierzchniej warstwy gleby | * | * | + | * | + | + | * | + | * | * | + | * | + |
|  | Przestrzeganie zakazu nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne | * | * | + | * | + | + | * | + | * | * | + | * | + |
|  | Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych | * | * | + | * | + | + | * | + | * | * | + | * | + |
|  | Uporządkowanie, rekultywacja terenów po dzikich wysypiskach, zapobieganie powstawaniu kolejnych | * | * | + | * | + | + | * | + | * | * | + | * | + |
| Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym | Opracowanie założeń do gminnego planu zaopatrzenia w energię elektryczną zgodnie z wymogami ustawy | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Bieżąca kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
|  | Rozmieszczanie nowych instalacji zgodnie z wymaganymi strefami ochronnymi. | * | * | + | * | * | * | + | - | - | * | * | * | + |
|  | Reelektryfikacja terenów (średnie i niskie napięcie) w gminie Skarżysko Kościelne | * | * | + | * | * | * | + | * | * | * | * | * | + |
| Ochrona środowiska przyrodniczego | Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na warunki życia ludzi oraz na równowagę przyrodniczą | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Ochrona różnorodności biologicznej środowiska leśnego, obszarów zieleni urządzonej, obszarów chronionych | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Szczególna ochrona lasów, które stanowią naturalne fragmenty rodzimej przyrody, chronią środowisko przyrodnicze, pełnią funkcje krajobrazowe, glebochronne i wodochronne, chronią tereny narażone na zanieczyszczanie i uszkodzenie, służą potrzebom naukowym | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Racjonalna gospodarka leśna - produkcja drewna oraz innych surowców i produktów | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie do wypełniania zróżnicowanych funkcji społecznych (np. turystycznych) – racjonalne udostępnienie lasów społeczeństwu z zachowaniem zasady niedopuszczania do zagrożenia trwałości i jakości zasobów leśnych | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Uwzględnienie ustaleń planów ochrony parków i innych terenów, ekofizjografii i inwentaryzacji przyrodniczych w opracowaniach planistycznych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Przeprowadzenie renaturalizacji i poprawa stanu cennych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Objęcie ochroną prawną cennych przyrodniczo obszarów | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Pielęgnacja pomników przyrody | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Rozbudowa infrastruktury technicznej i infrastruktury turystycznej, służącej ochronie przyrody, nie blokującej rozwoju turystyki (wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystyki pieszej, w tym ścieżek dydaktycznych) | * | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
| Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy | Propagowanie wdrażania nowych technologii przyjaznych środowisku | * | * | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
|  | Określenie lokalizacji przemysłu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego | * | * | + | * | + | + | * | + | + | * | * | + | + |
|  | Wprowadzenie ulg i zachęt dla osób, przedsiębiorstw stosujących technologie przyjazne dla środowiska | * | * | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
|  | Budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną w tym instalacji kolektorów słonecznych | * | * | + | + | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
|  | Wykorzystanie gruntów słabszych do uprawy roślin energetycznych | * | * | + | * | + | * | * | + | * | * | + | * | + |
|  | Promocja gminy | * | * | + | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + |
|  | Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Skarżysko Kościelne | * | * | + | - | - | * | * | -/+ | * | * | * | * | + |
| Minimalizacja zagrożeń dla środowiska | Monitorowanie stanu wód rzek | + | + | + | + | + | + | * | + | + | * | * | + | + |
|  | Współpraca gminy ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. | + | + | + | + | + | + | * | + | + | * | * | + | + |
|  | Powstanie systemu skutecznej ochrony przeciwpowodziowej | + | + | + | + | + | + | * | + | + | * | * | + | + |
|  | Prowadzenie monitoringu zagrożeń oraz współpracy międzygminnej | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Wspieranie działań Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Edukacja mieszkańców w zakresie postępowania w wyniku zagrożenia powodzią, pożarem itp. | * | * | + | * | * | + | + | + | + | * | * | * | + |
|  | Doposażenie i szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | * | * | + |
| Edukacja ekologiczna | Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców, zwłaszcza: rolników, przemysłowców, inwestorów | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Organizacja spotkań instruktarzowych, promocyjnych itp. dla różnych grup społecznych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |
|  | Organizacja konkursów ekologicznych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * | + | * | + |

+  wpływ pozytywny, -  wpływ negatywny, * brak wpływu

Wpływ przedsięwzięć na poszczególne komponenty środowiska – wnioski z matrycy logicznej

| Komponent | Opis |
| --- | --- |
| Natura 2000 | Planowanie inwestycyjne na terenie gminy nie będą miały wpływu na obszar Natura 2000. Wszystkie przedsięwzięcia są w znacznej odległości od chronionego terenu i nie będą bezpośrednio oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się pod ochroną. |
| Różnorodność biologiczna | Brak wpływu, ponieważ żadna z inwestycji nie ma zbyt dużego zasięgu (najczęściej inwestycje ograniczają się do poszczególnych obiektów lub przestrzeni), aby znacząco wpłynąć na ograniczenie różnorodności biologicznej. |
| Ludzi | Wpływ znaczący pozytywny, ponieważ dzięki inwestycjom powstaną tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, powstanie infrastruktura techniczna i odnowione obiekty użyteczności publicznej, a większość działań będzie prowadziła do zwieszenia standardu życia i poprawy stanu środowiska. |
| Zwierzęta | Obecnie na terenach zurbanizowanych, gdzie będzie przeprowadzana zdecydowana większość inwestycji żyjące gatunki zwierząt to gatunki synantropijne, czyli wykorzystujące bliskość siedzib ludzkich z korzyścią dla siebie – po zakończeniu działań inwestycyjnych gatunki te mogą bez przeszkód egzystować dalej. |
| Rośliny | Wpływ pozytywny lub neutralny. Inwestycje nie dopuszczają możliwości ograniczania terenów zielonych, a jedynie przeprowadzenie ich estetyzacji, prowadzenie ochrony, itp. |
| Woda | Wpływ pozytywny - w wyniku realizacji przedsięwzięć powstanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. |
| Powietrze | Wpływ pozytywny (poprzez termomodernizację budynków) ponieważ spowoduje: wzrost oszczędności na wytworzonej energii, redukcje strat ciepła, ekonomiczne użytkowanie energii, ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m. in. CO2, SO2) do środowiska. |
| Powierzchnia ziemi | Wpływ pozytywny, ponieważ inwestycje nie przekształcą znacząco powierzchni ziemi, a zmiany będą miały charakter pozytywny dla środowiska. |
| Krajobraz | Wpływ pozytywny, ponieważ w wyniku przeprowadzania inwestycji zostaną zagospodarowane tereny do tej chwili niezagospodarowane, bez funkcji, infrastruktura będzie zmodernizowana, a efekty działań będą widoczne w krajobrazie. |
| Klimat | Brak wpływu, ponieważ inwestycje nie mają na tyle szerokiego zasięgu, aby znacząco wpłynąć na zmiany klimatyczne. |
| Zasoby naturalne | Brak wpływu, gdyż na terenie inwestycji nie ma złóż surowców naturalnych. Program nie przewiduje działań w tym zakresie. |
| Zabytki | Wpływ pozytywny lub neutralny. Niektóre inwestycje obejmą tereny, na których są obiekty zabytkowe oraz same obiekty w celu ich renowacji, zabezpieczenia, wzrostu estetyki przestrzeni wokół nich. |
| Dobra materialne | Wpływ znaczący pozytywny, ponieważ w wyniku realizacji przedsięwzięć wzrośnie jakość przestrzeni publicznej, niektóre obiekty zostaną odnowione i zmienią swoje funkcje, wzrośnie wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną. Tym samym wzrośnie atrakcyjność gminy dla przyszłych inwestorów oraz zwiększy się standard życia mieszkańców. |

Podsumowując należy zaznaczyć, że poprzez realizację konkretnych zadań inwestycyjnych osiągnięte zostaną założenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne”. Poszczególne zadania mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania.

# Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych i stałych i chwilowych) przedstawione zostały w podziale na poszczególne grupy zadań.

Dla poszczególnych inwestycji, dla których będą wymagane zostaną sporządzone szczegółowe raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana dokumentacja na dane przedsięwzięcie.

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych i stałych i chwilowych) dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne

| Kierunek działań | Przewidywane oddziaływania | Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| Rozbudowa sieci wodociągowych na nowych terenach inwestycyjnych Modernizacja przestarzałych sieci wodociągowych | Bezpośrednie | Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Pośrednie | Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci wodociągowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Wtórne | Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci wodociągowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Skumulowane | Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci wodociągowej nie przewiduje się skumulowanych negatywnych oddziaływań na środowisko. |
|  | Krótkoterminowe | Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci wodociągowej – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. |
|  | Średnioterminowe | Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci wodociągowej – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. |
|  | Długoterminowe | Funkcjonowanie sieci wodociągowej przyniesie następujące korzyści ekologiczne: - racjonalne wykorzystywania zasobów wód podziemnych, - zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wody pitnej, - wymusi rozbudowę sieci kanalizacyjnej – racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie. |
|  | Stałe | Korzystnym oddziaływaniem stałym przeprowadzenia inwestycji będzie wymuszenie racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej w gminie. |
|  | Chwilowe | W sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie sieci) może nastąpić wyciek wody i potencjalne uszkodzenie terenu, na którym wystąpiła awaria. Przebieg sieci umożliwia łatwy dostęp do uszkodzonego elementu sieci i szybką jego wymianę. |
| Budowa kanalizacji w gminie Skarżysko Kościelne | Bezpośrednie | Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Pośrednie | Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Wtórne | Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci w kanalizacyjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Skumulowane | Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Krótkoterminowe | Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci kanalizacyjnej – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. |
|  | Średnioterminowe | Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci kanalizacyjnej – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. |
|  | Długoterminowe | Budowa sieci kanalizacyjnej poprawi stan środowiska w gminie – oddziaływanie w okresie długoterminowym będzie korzystne poprzez racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej oraz efekty ekologiczne: czystości gleb oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych. |
|  | Stałe | Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się: - poprawy jakości wód powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych oraz warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, - poprawy jakości i zapobiegnie zanieczyszczeniom wód podziemnych. |
|  | Chwilowe | Potencjalne znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia dotyczy jedynie sytuacji awaryjnej na: powietrze atmosferyczne (w zakresie zanieczyszczenia powietrza gazami organicznymi), środowisko gruntowo-wodne (zanieczyszczenie ściekami). Pozostałe elementy środowiska nie są objęte oddziaływaniem. Przebieg sieci umożliwia łatwy dostęp do uszkodzonego elementu sieci i szybką jego wymianę. |
| Rozbudowa sieci gazowej | Bezpośrednie | Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci gazowej – tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Pośrednie | Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. |
|  | Wtórne | Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Skumulowane | Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. |
|  | Krótkoterminowe | Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci gazowej –tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. |
|  | Średnioterminowe | Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci gazowej –tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną zniwelowane. |
|  | Długoterminowe | Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie sieci gazowej zapewni mieszkańcom gminy dostęp do paliwa, które powoduje znacznie mniejszą energię zanieczyszczeń do atmosfery niż stosowane dotychczas paliwa węglowe i poprawę stanu atmosfery. |
|  | Stałe | Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie sieci gazowej spowoduje poprawę stanu środowiska, atmosfery, zmniejszenie emisji niskiej. |
|  | Chwilowe | Oddziaływanie takie wystąpi w chwili awarii sieci. Sieć będzie budowana w taki sposób, aby był możliwy dostęp do każdego jej odcinka sieci i w razie konieczności – szybkie zlikwidowanie awarii. |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Bezpośrednie | Termomodernizacja ograniczy się zasięgiem do ocieplanego obiektu w fazie budowy. W wyniku przeprowadzenia inwestycji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń i poprawi się stan powietrza – inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. |
|  | Pośrednie | Przy założeniu pracy bezawaryjnej systemu grzewczego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza i zmniejszą się starty ciepła – inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. |
|  | Wtórne | W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. |
|  | Skumulowane | Nie przewiduje się skumulowanych negatywnych oddziaływań na środowisko. |
|  | Krótkoterminowe | W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza i zmniejszą się starty ciepła – inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. |
|  | Średnioterminowe | W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza i zmniejszą się starty ciepła – inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. |
|  | Długoterminowe | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, spowoduje: - wzrost oszczędności na wytworzonej energii, - redukcje strat ciepła, ekonomiczne użytkowanie energii, zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na zapewnienie właściwych warunków cieplnych w pomieszczeniach, - podwyższenie wartości rynkowej budynku poprzez podwyższenie standardu użytkowego i estetycznego, - ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m. in. CO2, SO2) do środowiska. |
|  | Stałe | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej spowoduje wzrost oszczędności na wytworzonej energii, redukcje strat ciepła. Poprawa jakości powietrza będzie osiągnięta. |
|  | Chwilowe | Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku przeprowadzenia inwestycji mogą powstać wskutek wypadków i zdarzeń w czasie prowadzenia termomodernizacji. |
| Reelektryfikacja terenów (średnie i niskie napięcie) w gminie Skarżysko Kościelne | Bezpośrednie | Linie elektromagnetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół zamyka się w granicach obiektu. Oddziaływanie bezpośrednie jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Pośrednie | Pośrednim oddziaływaniem jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Wtórne | Wtórnym oddziaływaniem jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Skumulowane | Oddziaływanie skumulowane jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Krótkoterminowe | Oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić podczas awarii sieci. |
|  | Średnioterminowe | Linie elektromagnetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół zamyka się w granicach obiektu. Oddziaływanie średnioterminowe jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Długoterminowe | Linie elektromagnetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół zamyka się w granicach obiektu. Oddziaływanie długoterminowe jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Stałe | Linie elektromagnetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół zamyka się w granicach obiektu. Oddziaływanie stałe jest związane z polem elektromagnetycznym. |
|  | Chwilowe | Oddziaływanie chwilowe może wystąpić podczas awarii sieci. |
| Przebudowa, budowa, modernizacja dróg, ulic, budowa chodników i ścieżek rowerowych Budowa infrastruktury komunikacyjnej | Bezpośrednie | Niekorzystne bezpośrednie oddziaływania dotyczą: - emisji spalin, zapylenia, emisji zanieczyszczeń, hałasów i wibracji i mają wpływ na powietrze i klimat, - utrata gleby, zmiany struktury gruntu, składu biologicznego i chemicznego (w przypadku budowy nowej drogi), - zanieczyszczenia wód w chwili niekorzystnych spływów powierzchniowych, - zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów, zagrożenie dla niektórych gatunków, zmniejszenie bioróżnorodności (w przypadku budowy nowej drogi). |
|  | Pośrednie | Niekorzystne pośrednie oddziaływania dotyczą: - wzrostu hałasu i wibracji (w przypadku budowy nowej drogi). Korzystne pośrednie działania na środowisko i człowieka: - izolacja hałasu poprzez przeniesienie ciągu drogi poza obszar ścisłej zabudowy, nasadzenia drzew i krzewów przy trasach komunikacyjnych, zastosowanie barier w postaci ekranów dźwiękochłonnych w najbardziej uciążliwych miejscach komunikacji samochodowej, - zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni dróg. |
|  | Wtórne | Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystawić w przypadku zaistnienia awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności. |
|  | Skumulowane | Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystawić w przypadku zaistnienia awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności. |
|  | Krótkoterminowe | Niekorzystne znaczące oddziaływania krótkoterminowe mogą dotyczyć fazy budowy (hałas, odpady, emisja spalin). |
|  | Średnioterminowe | Oddziaływanie średnioterminowe inwestycji jest takie samo jak oddziaływanie długoterminowe. |
|  | Długoterminowe | Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska. Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. |
|  | Stałe | Oddziaływania pozytywne w wyniku przeprowadzenia inwestycji: - zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni dróg, - poprawa jakości krajobrazu w strefach, gdzie jest on zniszczony, - przejęcie ruchu ze stref wrażliwych na niekorzystne oddziaływania i zagrożonych środowiskowo, np. obwodnice przejmujące ruch z dróg przechodzących przez miejscowości i śródmieścia małych miast lub przechodzących w pobliżu obiektów zabytkowych, - poprawę warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w tych strefach, przez stworzenie możliwości uspokojenia ruchu i odtworzenia wspólnot w osiedlach i przy drogach, dzięki budowie obwodnic drogowych, sprzyjających rozwojowi i przestrzennemu rozmieszczenie różnych funkcji w obszarze (rolnictwo, przemysł, handel i inne usługi, nauka, mieszkalnictwo, rekreacja itp.), stwarzanie szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych lub przyrodniczych obszaru, do czego może się przyczynić odpowiednie prowadzenie drogi. Oddziaływania negatywne związane są z użytkowaniem stałym drogi – tak jak w przypadku innych dróg, w zależności od natężenia ruchu. |
|  | Chwilowe | Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku przeprowadzenie inwestycji drogowych mogą powstać wskutek: - wypadków i zdarzeń w czasie budowy i eksploatacji dróg i innych obiektów drogowych, w których biorą udział pojazdy przewożące substancje niebezpieczne (skażenia powietrza, wód, gleb oraz pożary), - awarii w miejscach postoju pojazdów, - pożaru, - niewłaściwego lub niedostatecznego zabezpieczenia robót drogowych i samej drogi w wyniku złego rozpoznania warunków środowiskowych (np. geologii, stosunków wodnych), co może spowodować, np. erozję i osuwiska. Wszelkie chwilowe niekorzystne oddziaływania będę niwelowane w razie wystawienia takiej konieczności przez odpowiednie służby. |
| Uporządkowanie, rekultywacja terenów po dzikich wysypiskach, zapobieganie powstawaniu kolejnych | Bezpośrednie | Realizacja zadań zmieni krajobraz oraz zasadniczo poprawi stan środowiska, w tym: niekorzystny wpływ na glebę, wody podziemne oraz powietrze. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie zatem pozytywne i odczuwalne w perspektywie długoterminowej. |
|  | Pośrednie | Niekorzystne pośrednie oddziaływania może wystąpić w przypadku zaistnienia awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności. |
|  | Wtórne | Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystawić w przypadku zaistnienia awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności. |
|  | Skumulowane | Możliwość jednoczesnego nadmiernego oddziaływania w czasie prac ziemnych: hałasu, emisji spalin i fetorów. |
|  | Krótkoterminowe | Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy będzie miał charakter czasowy o znacznym nasileniu, aż do całkowitego zakończenia prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. |
|  | Średnioterminowe | Oddziaływanie niekorzystne na środowisko dotyczy szczególnie fazy budowy, natomiast po wykonaniu prac korzyści dla środowiska będą znaczące. |
|  | Długoterminowe | Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będzie miał charakter długoterminowy i nie będą występowały negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. |
|  | Stałe | Wpływ przedsięwzięcia na środowisko na etapie eksploatacji będzie miał charakter stały i nie będą występowały negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi. |
|  | Chwilowe | Chwilowe oddziaływanie niekorzystne na środowisko dotyczy szczególnie fazy budowy, natomiast po wykonaniu prac korzyści dla środowiska będą znaczące. |
| Budowa ścieżki rowerowej | Bezpośrednie | Zagospodarowanie przestrzeni na funkcje rekreacyjne będą wiązały się głównie z terenami w chwili obecnej użytkowanymi, ale zaniedbanymi. Dlatego też właściwe zagospodarowanie przestrzeni powinno pozytywnie wpłynąć na krajobraz, jakość środowiska. Zakładając racjonalne korzystanie z nowopowstałych atrakcji i zapewnienie odpowiedniej obsługi dla obiektów (regularne sprzątnie terenu) nie będzie to miało znacznego wpływu na jakość otoczenia. |
|  | Pośrednie | Niekorzystne oddziaływanie pośrednie może wynikać ze zwiększonej presji turystycznej w odnowionych przestrzeniach. |
|  | Wtórne | Niekorzystne oddziaływanie wtórne może wynikać ze zwiększonej presji turystycznej w odnowionych przestrzeniach. |
|  | Skumulowane | Niekorzystne oddziaływanie skumulowane może wynikać ze zwiększonej presji turystycznej w odnowionych przestrzeniach. |
|  | Krótkoterminowe | Oddziaływanie związane jest ze zmianą sposobu użytkowania gruntów. |
|  | Średnioterminowe | Oddziaływanie związane jest ze zmianą sposobu użytkowania gruntów. |
|  | Długoterminowe | Niekorzystne oddziaływanie długotrwałe może wynikać ze zwiększonej presji turystycznej w odnowionych przestrzeniach. |
|  | Stałe | Niekorzystne oddziaływanie może wynikać ze zwiększonej presji turystycznej w odnowionych przestrzeniach. |
|  | Chwilowe | Chwilowe oddziaływanie niekorzystne na środowisko dotyczy szczególnie fazy budowy. |

Oddziaływanie planowanych inwestycji na zdrowie i życie ludzi

Większość zadań przewidzianych do realizacji będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie i życie ludzi, ponieważ w ich wyniku zmniejszą się niekorzystne oddziaływania np. zmniejszenie uciążliwości hałasu czy emisji spalin w wyniku modernizacji dróg, wymuszenie oszczędniejszego gospodarowania wodą w wyniku przeprowadzenia inwestycji kanalizacji sanitarnej, oszczędność ciepła w wyniku termomodernizacji budynków, itp. Zadania głównie budowlane, odbywające się w zamkniętym, zazwyczaj niewielkim obszarze, ograniczające swoje oddziaływanie do danego obiektu lub jego najbliższego otoczenia. Przy zachowaniu przepisów BHP oraz postępowania przy prowadzeniu inwestycji budowlanych nie powinno dojść do sytuacji, w których narażone byłoby zdrowie i życie ludzi.

Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, w tym na GZWP 
Nr 415  Góra Kamienna

Większość inwestycji zawartych w „Programie…” nie będzie powodować negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe. Działania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą negatywnych skutków. Modernizacje i budowa dróg będzie przeprowadzana wraz z budową odwodnień przy jezdniach. Na terenie gminy znajduje się zbiornik wód podziemnych (GZWP Nr 415 Góra Kamienna), który posiada strefę ochronną ponieważ wody podziemne nie są równomiernie chronione przed zanieczyszczeniami. Głównym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, a w miarę możliwości przywrócenie i zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników oraz zachowanie naturalnej funkcji tych wód w ekosystemie. Eksploatacja wód podziemnych na terenie opracowania prowadzona jest studniami wierconymi.

W każdej strefie ochrony wód obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia określone odrębnie dla każdego ujęcia. Znajdują się one w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przez uprawnione urzędy. Strefy te dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. W ramach strefy pośredniej wyróżnia się część wewnętrzną przylegającą do terenu ochrony bezpośredniej oraz część zewnętrzną.

Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do stref ochronnych ujęć wody i GZWP.

Oddziaływanie planowanych inwestycji na przyrodę

Oddziaływanie planowanych inwestycji na poszczególne formy ochrony przyrody

Większość zapisanych w Programie Ochrony Środowiska inwestycji jest obecnie w fazie koncepcji – brak jesz szczegółowych rozwiązań technologicznych, zakresu prac itp. W związku z powyższym nie ma możliwości przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania na środowisko. Dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko zostaną sporządzone raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana dokumentacja techniczna i ustalony zakres inwestycji.

- na Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej

Dla OCHK Doliny Kamiennej ustalane zostały następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:

  - zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;

  - zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub też sukcesji;

  - utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;

  - zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;

  - ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

  - szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne;

  - zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.

Inwestycje będą uwzględniały ustanowione na terenie w/w Obszaru Chronionego Krajobrazu zakazy:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych.

Inwestycje przeprowadzane w ramach realizacji POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne dotyczą przede wszystkim terenów zurbanizowanych. Na terenach OChK inwestycje będę prowadzone w taki sposób, aby nie naruszać zakazów i nakazów ustanowionych dla tych obszarów. Przejściowe naruszenia  – oddziaływania – mogą dotyczyć głównie fazy budowy i zostaną usunięte po jej przeprowadzeniu. Inwestycje podejmowane na tych obszarach będę to inwestycje w zamierzeniu proekologicznym, nie zostaną podejmowane żadne inwestycje konfliktowe.

- na pomniki przyrody

Na podstawie art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) oraz dokumentów wprowadzających w stosunku do pomników przyrody, wprowadzono następujące zakazy:

- wycięcia, niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, utrzymaniem i remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

- uszkadzania (nacinania, rycia napisów i znaków) i zanieczyszczania gleby;

- zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

- wchodzenia na drzewa;

- umieszczania tablic reklamowych za wyjątkiem napisów o ochronie obiektu.

W bezpośrednim sąsiedztwie pomników przyrody (Rozporządzenie Nr 13/93 z dnia 30 grudnia 1993r. i 17/94 z dnia 30 grudnia 1994r. Woj. Kiel.) zabrania się również:

- zanieczyszczania terenu;

- niszczenia gleby;

- wzniecania ognia;

- budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji.

W wyniku przeprowadzenia zadań inwestycyjnych na terenie gminy nie zostanie naruszony żaden z obiektów – pomników przyrody. Ponadto pomniki przyrody nie będą narażone na łamanie zakazów wprowadzonych w celu ich ochrony. Inwestycje nie będą raczej prowadzone w pobliżu takich obiektów, negatywne oddziaływania nie obejmą w/w obiektów.

- na obszary Natura 2000

Celem utworzenia europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie różnorodności biologicznej krajów Unii Europejskiej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny na jej terytorium. Na obszarach takich zabrania się podejmowania działań mogących:

- w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000 (dotyczy to także siedlisk projektowanych),

- pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Na obszarach NATURA 2000, nie podlega ograniczeniu działalność związana 
z utrzymaniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Wdrożenie programu NATURA 2000 przyczyni się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Większość działań inwestycyjnych będzie prowadzona na terenach zurbanizowanych, już przekształconych. Na terenach leśnych, łąkowych itp. inwestycje będą ograniczone do wąskiego pasa prowadzenia inwestycji, aby znacząco nie naruszać siedlisk.

Nie ma podstaw przypuszczać, aby  przedsięwzięcia mogły spowodować  utratę  bądź  fragmentację  siedlisk  przyrodniczych i miejsc bytowania, żerowania  i  lęgu gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty na terenie Gminy Skarżysko Kościelne: „Lasy Skarżyskie”.

Większość działań zaproponowanych w Programie będzie miało wymierny efekt ekologiczny, będzie pozytywnie wpływać na jakość środowiska w perspektywie długoterminowej.

Oddziaływanie inwestycji na różnorodność biologiczną

Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu jest powstrzymanie procesów zmniejszania się różnorodności biologicznej. Podstawą wszelkich działań w zakresie ochrony przyrody będzie inwentaryzacja przyrodnicza województwa świętokrzyskiego w celu typowania kolejnych obszarów do objęcia ochroną, kontynuowana w ramach działań Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz w ramach wykonywanych opracowań ekofizjograficznych, które wspomagają także typowanie obszarów cennych przyrodniczo.

Działania na rzecz poprawy stanu bioróżnorodności na terenie gminy polegają na:

- likwidacji barier ekologicznych,

- ochronie terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania,

- rozszerzeniu i usprawnieniu ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem,

- blokowaniu inwestycji uciążliwego przemysłu,

- zapewnieniu korzystnego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które mogą zagrażać integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić zagrożenie gatunków rodzimych,

- wzmocnienia roli rekreacyjnej terenów zielonych.

Przedsięwzięcia te pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacji ekosystemów i utraty bioróżnorodności, co obecnie wiąże się 
z rozwojem sieci transportowej, przemysłu, itp. Działania te korzystnie wpływają także na takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ lasy pełnią wiele funkcji w środowisku.

Planowane inwestycje w ramach POŚ – wpływ na środowisko

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiega wzdłuż ciągów drogowych oraz przez tereny prywatnych posesji (działek budowlanych) i jest korzystna z następujących względów:

- budowa sieci wodociągowej zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z wody dobrej jakości i zaprzestania użytkowania obecnie eksploatowanych studni kopanych, w których woda nie spełnia norm jakościowych, oraz nie wymusi konieczności budowania kolejnych studni kopanych na terenach inwestycyjnych,

- budowa sieci kanalizacyjnej poprawi stan środowiska, stan zdrowotności mieszkańców, czystości gleb oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych,

- planowane inwestycje mają znaczne poparcie społeczne,

- eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie powoduje negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, krajobraz, nie emituje hałasu.

Budowa i modernizacja dróg i infrastruktury drogowej

Istniejące drogi budowane były w czasie, gdy przepisy prawne nie stanowiły wymagań w zakresie ochrony środowiska i spełnienie wszystkich aktualnie obowiązujących wymogów środowiska jest ograniczone. Realizacja prac budowlanych, przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz uwag i zaleceń poszczególnych dysponentów uzbrojenia terenu, pozwoli na ograniczenie bądź na zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Większość zakłóceń w środowisku naturalnym zniknie po ustaniu robót i uprzątnięciu terenu. Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej uciążliwe dla środowiska w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, biorąc pod uwagę stale wzrastające natężenie ruchu na drogach w gminie.

Termomodernizacja budynków

Przygotowanie i prowadzenie prac docieplania budynków powinno w szczególności uwzględnić ochronę ptaków gniazdujących w ścianach budynków – prace należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków.

Inwestycje mogą przynieść dodatni efekt przyrodniczy w postaci:

- redukcji strat ciepła,

- ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m. in. CO2, SO2) do środowiska.

# Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją projektu POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, sieć gazowa a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi.

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.

Do rozwiązań zapobiegających lub ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko należą:

- zminimalizowanie konieczności wycinki drzew związanych z nowymi inwestycjami – lokalizacja inwestycji powinna w jak najmniejszym stopniu odbywać sie kosztem istniejącego drzewostanu,

- zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji,

- zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory dziennej,

- wprowadzania nasadzeń w obszarach o zwieszonym ruchu kołowym, w celu ochrony przed hałasem komunikacyjnym, związanym np. ze zwiększeniem presji turystycznej,

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych,

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,

- prowadzenie kontroli zakładów przemysłowych w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, ścieków,

- dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt,

- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.

W stosunku do konkretnych inwestycji należy przewidzieć odrębne działania zapobiegające naruszeniom zasobów środowiskowych. I tak:

- realizacja zadań budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (przeprowadzenie koncepcji rozbudowy sieci i instalacji zgodnie z warunkami ukształtowania terenu i rzeczywistymi potrzebami długoterminowymi, odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych, właściwe postępowanie ze sprzętem, powstałymi odpadami, przestrzeganie dziennej pory prowadzenia prac, odtworzenie szaty roślinnej naruszonej w czasie budowy),

- realizacja zadań budowy dróg (dopasowanie technologii, zabezpieczenie spływu 
z nawierzchni jezdni, odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych, odpowiednie zabezpieczenie krzyżujących się instalacji, właściwe postępowanie ze sprzętem, powstałymi odpadami, przestrzeganie dziennej pory prowadzenia prac, odtworzenie szaty roślinnej naruszonej w czasie budowy),

- budowa kompostowni (optymalnego wyboru lokalizacji, właściwego zabezpieczenia podłoża inwestycji).

Prace budowlane wykonane pod nadzorem archeologa i w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wyeliminują ewentualny wpływ na obiekty chronione.

# Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zaproponowanych w projekcie POŚ dla Gminy Skarżysko Kościelne

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto dokument przedstawia ogólne propozycje przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne tak aby wybrać ten, który 
w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne 
i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.

# Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu POŚ

Podstawowym założeniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko_Kamienna jest uzyskanie stałej i zauważalnej poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. W przypadku braku jego realizacji lub realizacji fragmentarycznej (wyrywkowej) założone w Programie cele nie zostaną osiągnięte, 
a w konsekwencji może nastąpić pogorszenie się stanu środowiska przyrodniczego w regionie.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji POŚ:

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków i brakiem systemu ich odprowadzania,

- zmniejszanie się zasobów wodnych,

- podtapianie terenów przyległych do rzek i zbiorników wodnych,

- postępująca degradacja zasobów przyrodniczych oraz walorów kulturowych,

- degradacja walorów krajobrazu,

- pogorszenie jakości powietrza,

- zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,

- wzrost zużycia surowców i wody,

- pogorszenie jakości życia mieszkańców.

W przypadku gdy POŚ nie zostanie wdrożony negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.

# Niedostatki i braki materiałów utrudniające ocenę szkodliwego  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń projektowanego  dokumentu

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy. Pewne utrudnienia stwarzał tylko brak najnowszych materiałów statystycznych oraz przedstawień w formie graficznej.

# Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadzono według następującego schematu:

określenie zagadnień oceny oddziaływania na środowisko

↓

identyfikacja stanu elementów środowiska, potencjalnie wrażliwych na zmiany w wyniku realizacji projektu Programu

↓

identyfikacja kierunków działań, które mogą wpłynąć na stan środowiska

↓

sporządzenie matrycy przedstawiającej w skondensowanej postaci obszary zależności 
w rozbiciu na poszczególne jego komponenty

Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Ochrony Środowiska została opracowana na podstawie zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska 
i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano również informacje udostępnione przez WIOŚ w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Gminy, a także posiadaną wiedzę i doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan ochrony środowiska na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wnioski z tej analizy odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki realizacji planu. W prognozie oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano uwzględnienie w Planie strategicznych kierunków działań przyjętych w innych dokumentach zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim, jak i powiatowym.

# Metody analizy realizacji postanowień projektu POŚ

Projekt: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019” określa zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji. W ramach każdego priorytetu zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. Dla każdego wskaźnika określono także źródło pozyskiwania danych do weryfikacji, co znacznie ułatwi ich uzyskanie. Ocena realizacji POŚ na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie co dwa lata.

W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone 
w Programie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe i pozwalają 
w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji.

# Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku.

Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. Gmina Skarżysko Kościelne nie jest położona 
w obszarze przygranicznym, a realizacja POŚ dla tego obszaru nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne”, została opracowana zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” a także ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) i stanowi element procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego dokumentu na środowisko przyrodnicze regionu.

Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227). Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019” na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.

Założenia planu zadań Programu Ochrony Środowiska przeprowadzono w podziale na grupy:

- Ochrona powietrza atmosferycznego.

- Ochrona przed hałasem.

- Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych.

- Gospodarka odpadami.

- Ochrona gleb i powierzchni ziemi.

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

- Ochrona środowiska przyrodniczego.

- Przyjazny środowisku naturalnemu rozwój gospodarczy.

- Minimalizacja zagrożeń dla środowiska.

- Edukacja ekologiczna.

Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych konieczne jest pozyskanie przez władze Gminy Skarżysko Kościelne wsparcia zewnętrznego. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów opracowano programy działania w poszczególnych obszarach i przyporządkowano im szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2012-2015) oraz zadania długofalowe (na lata 2016-2019).

W prognozie przeprowadzone analizę stanu aktualnego środowiska naturalnego w gminie oraz analizę zagrożeń dla jego poszczególnych komponentów.

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w POŚ zadań na następujące elementy: obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta i rośliny, wodę, powietrze, powierzchnie ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych i stałych i chwilowych) przedstawione zostały w podziale na poszczególne grupy zadań.  Ponadto wykazano wpływ inwestycji na zdrowie ludzi, wody powierzchniowe i podziemne oraz na poszczególne formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy Skarżysko Koscielne. Na żaden z powyższych komponentów inwestycje w ramach POŚ nie będą wpływać znacząco negatywnie.

Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.

Potencjalne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji inwestycji: budowa przyłączy kanalizacyjnych do obiektów, przebudowa dróg, termomodernizacja budynków.

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na terenach cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania. Ponadto przy realizacji inwestycji wpływających na środowisko należy przeprowadzić szczegółowe rozpoznanie ich wpływu na środowisko oraz przeanalizować konieczność ich przeprowadzenia przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę potrzeb wyższego rzędu.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto dokument przedstawia ogólne propozycje przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań.

Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.

Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej.

W przypadku, gdy projektowany Program nie zostanie wdrożony prowadzić może do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców, a także przyczyni się do degradacji zasobów przyrodniczych oraz walorów kulturowych.

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań 
w Programie Ochrony Środowiska pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.